РАЗРАБОТКА КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ СОЗДАНИЯ МИС УСИЛИТЕЛЕЙ МОЩНОСТИ НА ШИРОКОЗОННЫХ ПОЛУПРОВОДНИКАХ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РАДИОАППАРАТУРЫ В ПОДДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ 42-46 ГГЦ

Приоритетное направление: Информационно-телекоммуникационные системы

Критическая технология: Технологии наноустройств и микросистемной техники

Период выполнения: 06.11.2014 - 31.12.2016

Плановое финансирование проекта: 27.21 млн. руб.

Бюджетные средства        21.69 млн. руб.,

Внебюджетные средства  5.52 млн. руб.

Получатель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники Российской академии наук

Индустриальный партнер: Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Радиосвязь»

Ключевые слова: МОНОЛИТНАЯ ИНТЕГРАЛЬНАЯ СХЕМА, УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ, НАНОГЕТЕРОСТРУКТУРА, ПОЛЕВОЙ ТРАНЗИСТОР, Q-ДИАПАЗОН

Цель исследования: Проведение исследований и разработка комплекса научно-технических решений, направленных на создание новой СВЧ электронной   компонентной базы на основе соединений нитрида галлия для изготовления монолитных интегральных схем (МИС) усилителей мощности с высокими удельными характеристиками по мощности и низким уровнем шума для современных радиоэлектроных систем связи и радиолокации в диапазоне частот 30-60 ГГц. Разработка конструкторско-технологических решений создания МИС усилителей мощности на широкозонных полупроводниках для современной радиоаппаратуры в поддиапазоне частот 42-46 ГГц.

В ходе выполнения проекта по Соглашению о предоставлении субсидии от 6 ноября 2014 года № 14.604.21.0136 с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» на этапе № 3 в период с 1 июля по 31 декабря 2015 года выполнялись следующие работы:

1 Работы, выполненные (выполняемые) в отчетный период

1.1 Работы, выполненные (выполняемые) за счет средств субсидии

По п. 3.1 ПГ: Разработана лабораторная технология изготовления ЭО транзисторов и МИС на широкозонных полупроводниках.

По п. 3.2 ПГ: Разработана эскизная конструкторская документация ЭО транзисторов и МИС на широкозонных полупроводниках.

По п. 3.3 ПГ: Разработаны математические модели МИС УМ и транзисторов; По п. 3.4 ПГ: Разработана технологическая документация для изготовления ЭО транзисторов и МИС на широкозонных полупроводниках

1.2 Работы (мероприятия), выполненные (выполняемые) за счет внебюджетных средств

На третьем этапе работ за внебюджетные средства не проводилось.

2 Основные результаты, полученные в отчётный период

3.1 Разработана лабораторная технология изготовления ЭО транзисторов и МИС на широкозонных полупроводниках. Использование технологии формирования невжигаемых омических контактов к гетероструктуре AlGaN/GaN/Al2O3 позволило отказаться от высокотемпературных процессов обработки, что позволяет сохранить отличный рельеф для последующих технологических операций, а также позволяет получать омические контакты с удельным сопротивлением 0,2 Ом∙мм, что является результатом мирового уровня;

3.2 Разработана эскизная конструкторская документация ЭО транзисторов и МИС на широкозонных полупроводниках;

3.3 Разработаны математические модели МИС УМ и транзисторов;

3.4 разработана технологическая документация для изготовления ЭО транзисторов и МИС на широкозонных полупроводниках

Комиссия Минобрнауки России признала обязательства по Соглашению на отчетном этапе исполненными надлежащим образом.